## Slide 1: Simulatie waterbom
Niels Van Steenbergen
Unesco-trefdag - 3 mei 2022

## Slide 2: Context
Waterbom zomer 2021
Confrontatie met “nabij” worden van gevolgen klimaatverandering
! Specifieke context Vesdervallei
Opdracht minister Lydia Peeters: “Wat als…”
Doelstelling om te achterhalen of Vlaanderen kwetsbaar is en een globale inschatting te maken van de potentiële schade

## Slide 3: Inleiding Studieopdracht
Doorgerekende scenario’s
  neerslag juli 2021 Demerbekken  heel Vlaanderen
  neerslag juli 2021 Wallonië (Vesdervallei)  heel Vlaanderen
Telkens met twee verschillende afwaartse randen
  normaal getij (HT)
  normaal getij met zeespiegelstijging van 60 cm (ZSS)
Voor de 7 hydrodynamische modellen van de bevaarbare waterlopen
  Dender, IJzer, Leie, Bovenschelde en Gentse kanalen, Zeeschelde en tijgebonden rivieren, Demer en Zenne-Zeekanaal
  FEWS instrumentarium van het Waterbouwkundig Laboratorium
  Aangepaste methodologie voor Maas op basis van bestaande kaarten
  Het modelinstrumentarium houdt geen rekening met beslissingen die ad hoc tijdens overstromingen genomen kunnen worden om de impact te reduceren (bv. plaatselijk verlagen van een dijk om landbouwgebied/natuurgebied te laten overstromen ter vrijwaring woonwijk, plaatselijk verhogen dijk dmv zandzakjes,…)
  Modelinstrumentarium maakt gebruik van de standaard regeling van stuwen/sluizen of andere waterregelingsinfrastructuur

## Slide 4
Wat niet:
  Geen doorrekening van schade als gevolg van oppervlakkige afstroom = pluviale overstromingen (bv. overstromingen vanuit riolering, modderstromen)
  Geen doorrekening van overstromingen uit onbevaarbare waterlopen
  Geen doorrekening van condities stormtij (meest relevant voor Zeescheldebekken)
Inleiding studieopdracht

## Slide 5: Ter info: Andere kaarten
Andere types overstromingen
  Kust, Pluviaal, Fluviaal
  T10 (grote kans), T100 (middelgrote kans), T1000 (kleine kans)
  Met en zonder klimaatverandering
www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn

## Slide 6: Aanpak
Neerslag
  Hydrologische simulaties
  Hydraulische simulaties
  Overstromingskaarten
  Schadekaarten
Hmax
Omzetting van neerslag naar debiet zijbeken en opwaarts debiet vanuit Wallonië of Frankrijk
Zeepeil (met/zonder ZSS)
Berekening van maximale waterhoogtes in rivier en overstromingsgebieden
Combinatie van landgebruikskaarten en overstromingskaarten geeft schade

## Slide 7: Neerslagstations
Niel-bij-Sint-Truiden
Spa

## Slide 8: Neerslagstations
Niel-bij-Sint-Truiden (NBST)
107 mm in 48 uur

## Slide 9: Neerslagstations
Spa
230 mm in 48 uur

## Slide 10: Simulaties
Neerslag homogeen op hetzelfde moment over heel Vlaanderen
Bodemtoestand: niet te nat en niet te droog zoals in juli 2021
Normaal getij

## Slide 11: Scenario’s
NBST HT: neerslag (107 mm) gevallen in Niel-bij-Sint-Truiden met normale tijcyclus zonder zeespiegelstijging
NBST ZSS: neerslag (107 mm) gevallen in Niel-bij-Sint-Truiden met normale tijcyclus en met zeespiegelstijging
Spa HT: neerslag (230 mm) gevallen in Spa met normale tijcyclus zonder zeespiegelstijging
Spa ZSS: neerslag (230 mm) gevallen in Spa met normale tijcyclus en met zeespiegelstijging

## Slide 12: Demer: 107mm
Afvoer Zichem: 66,3 m³/s Afvoer juli 2021: 65,4m³/s
Terugkeerperiode: 25-50 jaar
Schade: 22,1 mio euro
# Huizen: 484

## Slide 13: Demer: 230mm
Afvoer Zichem: 143,5 m³/s Afvoer juli 2021: 65,4m³/s
Terugkeerperiode: >10.000 jaar
Schade: 277 mio euro
# Huizen: 4553

## Slide 14: Demer

## Slide 15: Dender: 107mm
Afvoer Overboelare: 104 m³/s Afvoer nov 2010: 118m³/s
Terugkeerperiode: 25 jaar
Schade: 31,7 mio euro
# Huizen: 646

## Slide 16: Dender: 230mm
Afvoer Overboelare: 298 m³/s Afvoer nov 2010: 118m³/s
Terugkeerperiode: >10.000 jaar
Schade: 1.031,5 mio euro
# Huizen: 6.931

## Slide 17: Dender

## Slide 18: Leie-Bovenschelde en Gentse Kanalen
Groen: 107mm ZSS
Blauw: 230mm ZSS

## Slide 19: Leie, Bovenschelde: 107 mm

## Slide 20: Leie, Bovenschelde: 230 mm

## Slide 21: Leie-Bovenschelde en Gentse Kanalen
 | Schadekost (Meuro)
107 mm | 115
107 mm zeespiegelstijging | 123
230 mm | 6.181
230 mm zeespiegelstijging | 6.478

## Slide 22: Zeeschelde
Blauw: Spa ZSS

## Slide 23: Zeeschelde

## Slide 24: Conclusies
Vlaanderen is kwetsbaar voor overstromingen!
De schade bij een waterbom zal aanzienlijk zijn!
Extremiteit van de scenario’s
  107 mm heeft terugkeerperiode 25-1000
  230 mm heeft terugkeerperiode groter dan 10000 jaar
Totale schade in scenario zonder Zeespiegelstijging
  107 mm: 289 miljoen euro
  230 mm: 8,1 miljard euro
Totale schade in scenario met Zeespiegelstijging
  107 mm: 300 miljoen euro
  230 mm: 8,6 miljard euro
  Globaal eerder beperkte toename in schade in zeespiegelstijging scenario. Er werd hier geen situatie met stormtij en zeespiegelstijging bestudeerd, maar enkel zeespiegelstijging bij een normaal tij. Peilen als gevolg van zeespiegelstijging bij normaal tij zijn nog niet dermate extreem in het tijgebied.

## Slide 25: Conclusies
Grootste schade wordt waargenomen in het Leie-Bovenschelde bekken en voornamelijk in de regio Gent. Ook in de Dendervallei nemen de schades in het Spa event extreem toe.
Homogene zeer intense neerslag over volledig Vlaanderen is een conservatieve en extreme benadering. Wat eerder te verwachten is, is dat neerslag niet over heel Vlaanderen op hetzelfde moment zo extreem zal zijn.
Extreme condities zullen frequenter voorkomen omwille van de klimaatverandering.
Time to act is now!
Zelfs met de inzet van alle mogelijke maatregelen in de vallei en op de flanken (protectie + preventie) zal de schade waarschijnlijk nooit tot nul herleid kunnen worden => ook aandacht voor paraatheid noodzakelijk
Collectieve verantwoordelijkheid
Vervolg:
  Studie werd overgemaakt aan experten-panel hoogwaterbeveiliging o.l.v. Henk Ovink
  Advies formuleren aan Vlaamse Regering juli 2022 mbt overstromingsrisicobeheer in Vlaanderen

## Slide 26: Verdere info
Volledig rapport + Managementsamenvatting:
  https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/minister-lydia-peeters-wil-vlaanderen-wapenen-tegen-waterbom
Kaarten:
  https://www.waterinfo.be/kaartencatalogus